## Slide 1: 2.3 信道复用技术
计算机网络课程组

## Slide 2
第二章 物理层
2.1数据通信基础知识
2.2常见网络传输介质
2.3信道复用技术
2.4宽带接入技术

## Slide 3: 2.3 信道复用技术
频分复用、时分复用和统计时分复用
波分复用
码分复用

## Slide 4: 频分复用、时分复用和 统计时分复用
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。
复用的示意图
复用
分用
Notes: 复用器和分用器总是成对地使用。
复用器：是将来自若干单独分信道的独立信号复合起来，在一共享公共信道的同一方向上进行传输的设备。
分用器：把高速信道传送过来的数据进行分用，分别送交到相应的用户。

## Slide 5: 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3
频分复用
Notes: 使用频分复用时，若每一个用户占用的带宽不变，则当复用的用户数增加时，复用后的信道的总带宽就跟着变宽。

## Slide 6: 时分复用TDM
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。
Notes: 使用时分复用时，每一个时分复用帧的长度是不变的，则当复用的用户数增加时，时隙宽度会变得非常窄。

## Slide 7: 时分复用TDM
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现
时分复用
Notes: 这两种复用方法的优点是技术比较成熟，但缺点是不够灵活。时分复用技术更有利于数字信号的传输。

## Slide 8: 统计时分复用 STDM
STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
统计
时分复用
统计时分复用的工作原理
Notes: 统计时分复用使用STDM帧来传送复用的数据。但每一个STDM帧中的时隙数小于连接在集中器上的用户数。各用户有数据就发往集中器的输入缓存，然后集中器按顺序扫描输入缓存，把缓存中的输入数据放入STDM帧中。对无数据的缓存就跳过。当一个STDM帧满了，就发送出去。STDM又称是异步时分复用。集中器能够正常工作的前提是假定各用户都是间歇地工作。
由于STDM帧的每个时隙中必须包括用户的地址信息（因每帧中的时隙产不是固定分配给某一用户），这是统计时分复用必须的和不可避免的开销。上图中每个时隙之前的短时隙（空白）就是存入此地址信息的。

## Slide 9: 波分复用 WDM
也就是光的频分复用，借用传统载波电话的频分复用概念，在一根光纤传输多路频率接近的光载波信号。
最初只能采用两路光载波信号的复用(1310nm和1550nm)，也就是稀疏波分复用器CWDM，也称粗波分复用器。现已经出现了密集波分复用DWDM。
Notes: CWDM有18个波段，从1270nm 到1610nm，每个波段间间隔为20nm。
DWDM每个通道间隔根据需要有3种：0.4nm(50Ghz)、0.8nm(100Ghz)以及1.6nm(200Ghz)，100GHz (从C17到C61，是最常用的，适用于常规设备)；50GHz (从C17到H61，适用于高通道设备)。
CWDM波长1470nm～1610nm一般使用DFB激光器，因为通道间隔大，所以CWDM器件以及激光器比 DWDM 器件便宜。目前CWDM系统成本一般只有DWDM的30％。但CWDM还未形成标准。

## Slide 10: 波分复用 WDM
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
掺铒光纤放大器
120 km
光调制器
光解调器
8  2.5 Gb/s
1310 nm
波分复用的概念
Notes: EDFA(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier)掺铒光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破，它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能，是DWDM系统及未来高速系统、全光网络不可缺少的重要器件。直接对光信号进行放大（工作于1550nm窗口，1530nm~1565nm），两光纤放大器之间的线路长度可达120km，在光复用器和光分用器之间的无光电转换的距离可达600km(需加入4个EDFA)。

## Slide 11: 码分复用 CDM
常用的名词是码分多址 CDMA
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
最初应用于军事通信，这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
Notes: 目前广泛应用在民用的移动通信中，特别是在无线局域网。采用CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性，减少干扰对通信的影响，增大通信系统的容量（是GSM的4~5倍），降低手机的平均发射功率。
CDMA码分多址技术，电信使用的手机制式，包括CDMA 1X（2G），CDMA2000（3G）；
WCDMA宽带码分多址技术，联通采用的3G手机制式；
另外移动采用TD-SCDMA时分同步码分多址技术，是移动的3G制式。

## Slide 12: CDMA
目前广泛应用在民用的移动通信中，特别是在无线局域网。采用CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性，减少干扰对通信的影响，增大通信系统的容量（是GSM的4~5倍），降低手机的平均发射功率。
CDMA码分多址技术，电信使用的手机制式，包括CDMA 1X（2G），CDMA2000（3G）；
WCDMA宽带码分多址技术，联通采用的3G手机制式；
另外移动采用TD-SCDMA时分同步码分多址技术，是移动的3G制式。

## Slide 13: 码片序列(chip sequence)
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。通常m取值是64或128。举例则简化取值为8。
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
为表述准确方便，S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 14: CDMA 的重要特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)。
在实用的系统中是使用伪随机码序列。

## Slide 15: 码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：
在内积的基础上， 除以位数，就是规格化。
设二维空间内有两个向量 和 ，定义它们的数量积（又叫内积、点积）为以下实数：

## Slide 16: 正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 17: CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端
-1-1-1+1+1-1+1+1
-1-1+1-1+1+1+1-1

## Slide 18: CDMA
实例: （只计算C站的发送情况） ABC 叠加后的信号
A：01011100 A：-1+1-1+1+1+1-1-1 例1：- - 1 S1=-1-1+1-1+1+1+1-1
B：01000010 B：-1+1-1-1-1-1+1-1 例2：10- S2=0 0 0 +2 +2+2 -2 0
C：00101110 C：-1-1+1-1+1+1+1-1 例3：-10 S3=0 +2-2 0 -2 -2 0 0
三站的码片序列 双极型时隙序列 三个实例 Si为发送站的时隙序列之和
对于实例1 ：
C站发送1，时隙序列为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
叠加复合信号为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
C站码片序列为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
S1与C站的对应内积为：（+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1+1）/8=1
即例1中C站发送的是1

## Slide 19: CDMA
对于实例2 ：
A站发送1，时隙序列为： -1+1-1+1+1+1-1-1
B站发送0，时隙序列为： +1-1+1+1+1+1-1+1
叠加复合信号为： 0 0 0 +2+2+2-2 0
C站码片序列为： -1-1+1 -1+1+1+1-1
S2与C站的对应内积为：（ 0 0 0 -2 +2+2-2 0）/8=0
即例2中C站保持沉默
对于实例3 ：
B站发送1，时隙序列为： -1+1 -1 -1 -1-1 +1 -1
C站发送0，时隙序列为： +1+1-1 +1-1-1 -1 +1
叠加复合信号为： 0 +2 -2 0 -2 -2 0 0
C站码片序列为： -1 -1 +1 -1+1 +1-1+1
S3与C站的对应内积为：（ 0 -2 -2 0- 2 -2 0 0）/8= -1
即例3中C站发送的是0

## Slide 20: CDMA（计算ABC的发送情况）
A：-1+1-1+1+1+1 -1 -1
B：-1+1-1 -1 -1 -1+1 -1
C：-1 -1+1-1+1+1+1 -1
S1=-1 -1+1-1+1+1+1 -1
S1与A站的对应内积为：（+1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1）/8=0
即例1中A站保持沉默
S1与B站的对应内积为：（+1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1）/8=0
即例1中B站保持沉默
S1与C站的对应内积为：（+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1）/8=1
即例1中C站发送的是1

## Slide 21: 码分多址访问（CDMA）
例2:
A：-1+1 -1 +1+1+1 -1 -1
B：-1+1 -1 -1 -1 -1+1 -1
C：-1 -1+1 -1+1+1+1 -1
S2= 0 0 0 +2+2 +2 -2 0
对于实例2 ：
S2与A站的对应内积为：（0 0 0 +2 +2 +2 +2 0）/8=1
即例2中A站发送的是1
S2与B站的对应内积为：（0 0 0 -2 -2 -2 -2 0）/8=-1
即例2中B站发送的是0
S2与C站的对应内积为：（0 0 0 -2 +2 +2 -2 0）/8=0
即例2中C站保持沉默

## Slide 22: 码分多址访问（CDMA）
例3:
A：-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1
B：-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1
C：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
S3= 0 +2 -2 0 -2 -2 0 0
对于实例3 ：
S3与A站的对应内积为：（0 +2 +2 0 -2 -2 0 0）/8=0
即例3中A站保持沉默
S3与B站的对应内积为：（0 +2 +2 0 +2 +2 0 0）/8=1
即例3中B站发送的是1
S3与C站的对应内积为：（0 -2 -2 0 -2 -2 0 0）/8=-1
即例3中C站发送的是0