## Slide 1: 3.1数据链路层功能
计算机网络课程组

## Slide 2
第三章 数据链路层
3.1 链路层功能
3.2 点到点信道的链路
3.3广播信道的链路
3.4高速以太网
3.5 扩展以太网
3.6 VLAN

## Slide 3: 本章重点内容
数据链路层的点对点信道和广播信道的特点，以及这两种信道所使用的协议（PPP协议以及CSMA/CD协议）的特点。
数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输和差错检测。
以太网MAC层的硬件地址。
适配器、转发器、集线器、网桥、以太网交换机的作用以及使用场合。
Notes: 点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)
CSMA/CD 含义：载波监听多点接入 / 碰撞检测 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

## Slide 4: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
Notes: 网络层是讨论多个网络互连的问题，是讨论分组怎样从一个网络，通过路由器，转发到另一个网络的。局域网是属于数据链路层的范围，同一局域网中的两台主机间的数据通信，不需经过路由器的转发。前提是局域网中的交换机是二层设备，其实现在随着科技的发展，早已经发展出三层、四层的交换机了。

## Slide 5: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从协议层次上来看数据的流动
数据链路层的地位
H1 到H2 所经过的网络可以是多种的
Notes: 路由器之间交换路由信息时，会根据所使用的路由协议的不同，可能需要使用运输层的协议。第四章内容会有介绍。

## Slide 6: 数据链路层的简单模型(续）
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
仅从数据链路层观察帧的流动
只考虑数据在数据链路层的流动
不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
H1 到H2 所经过的网络可以是多种的
Notes: 专门研究数据链路层的问题时，可以只关心在协议栈中水平方向上各数据链路层间的数据流动。

## Slide 7
第三章 数据链路层
3.1 链路层功能
3.2 点到点信道的链路
3.3广播信道的链路
3.4高速以太网
3.5 扩展以太网
3.6 VLAN

## Slide 8: 3.1 数据链路层功能
3.1.1 数据链路和帧
3.1.2 三个基本问题
  封装成帧、透明传输和差错检测
Notes: 数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输和差错检测。

## Slide 9: 3.1.1 数据链路和帧
链路 (link) 是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条路径的一个组成部分。
数据链路 (data link) 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 10: 3.1.1 数据链路和帧
也有人采用另外的术语。这就是把链路分为物理链路和逻辑链路。
物理链路就是上面所说的链路。
逻辑链路就是上面的数据链路，是物理链路加上必要的通信协议。
早期的数据通信协议曾叫做通信规程 (procedure)。因此在数据链路层，规程和协议是同义语。

## Slide 11: 数据链路层传送的是帧
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(b) 只考虑数据链路层
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
(a) 三层的简化模型
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
使用点对点信道的数据链路层
Notes: 协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）是指对等层次之间传递的数据单位。 协议数据单元(Protocol Data Unit )物理层的 PDU是数据位（bit），数据链路层的 PDU是数据帧（frame），网络层的PDU是数据包（packet），传输层的 PDU是数据段（segment），其他更高层次的PDU是报文（message）。

## Slide 12: 数据链路层像个数字管道
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
数据链路层不必考虑物理层如何实现比特传输的细节。甚至还可以更简单地设想好像是沿着两个数据链路层之间的水平方向把帧直接发送到对方。
结点A
结点B
帧
帧

## Slide 13: 3.1.2 三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
1. 封装成帧
2. 透明传输
3. 差错控制

## Slide 14: 1. 封装成帧
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 15: 帧
帧是数据链路层按照具体协议要求由比特流装配而成的。这样，数据是一帧一帧地传送的，当出现差错时，就可以只将有差错的帧重传一次，而避免将全部数据进行重传。

## Slide 16: 用控制字符进行帧定界 的方法举例
当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符(01H)
帧结束符(04H)
发送在前
EOT
用控制字符进行帧定界的方法举例
Notes: ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息互换标准代码，ASCⅡ）是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统，并等同于国际标准ISO/IEC 646。共定义了128个字符，其中33个字符无法显示（这是以现今操作系统为依归，但在DOS模式下可显示出一些诸如笑脸、扑克牌花式等8-bit符号），且这33个字符多数都已是陈旧的控制字符，控制字符的用途主要是用来操控已经处理过的文字，在33个字符之外的是95个可显示的字符，包含用键盘敲下空白键所产生的空白字符也算1个可显示字符（显示为空白）。
SOH=01H，EOT=04H。

## Slide 17: 帧同步
帧同步是为了使接受方能够从收到的比特流中准确区别出一帧的开始和结束。
帧的结构设计必须要有帧首和帧尾的标识方法，以标识帧的开始和结束，还要包括校验信息和帧序号，以便检测出传输中出现的差错和保持帧传输的有序性。
实现帧同步的方法有四种：
    字节计数法
    字符填充法
    比特填充法
    违法编码法

## Slide 18: 字节计数法
以一个特殊字符表征一帧的开始（如SOH控制字符），并用一个专门字段来标明一帧的字节数。接收方可以通过表征帧开始的特殊字符区别出帧的开始，并从专门字段中获知该帧的字节数，从而确定帧的终止位置。
采用这种帧同步的方法不会引起数据信息与其它控制信息的混淆，因而不必采用任何措施即可实现数据的透明性，任何数据都可不受限制地传输。
注意：Start Of Header（首部开始），请注意，SOH都是ASCII码中的控制字符。SOH的十六进制编码是01H。

## Slide 19: 字符填充法
使用特定字符界定一帧的起始与终止。为了不使数据信息位中出现与特定字符相同的字符，可在特定字符前填充一个转义控制字符（如ESC）以示区别，从而达到数据的透明性。由于这种方法的特定字符依赖于所采用的字符编码集，故兼容性较差。
Notes: ESC=1BH

## Slide 20
专用ASCII码集的控制字符 |  |  |  |  | 
标记 | 名称 | ASCII码值 （十六进制） | 标记 | 名称 | ASCII码值 （十六进制）
SOH | 序始 | 01H | ACK | 确认 | 06H
STX | 文始 | 02H | DLE | 转义 | 10H
ETX | 文终 | 03H | NAK | 否认 | 15H
EOT | 送毕 | 04H | SYN | 同步 | 16H
ENQ | 询问 | 05H | ETB | 块终 | 17H
Notes: DLE=10H

## Slide 21: 比特填充法
用一组特定的比特组合（如HDLC中为01111110，7EH）标志一帧的起始与终止。为了不使数据信息中出现与特定的比特组合相同的比特串，可以在数据信息位中填充某一比特位，使两者不致混淆，从而实现数据的透明性。
比特填充法很容易由硬件来实现，其性能也优于字符填充法。
方法：在帧的传输起始标志和结束标志之间，每当出现5个1之后，发送器就会插入一个附加的0。一旦有5个1模式出现，就会检查第6个比特。若为0，该比特将被删除。若为1，且第7个比特为0，那么这个组合被认为是标志字段。若第六位和第七位都为1，则此时处于异常终止状态。

## Slide 22: 违法编码法
采用特定的比特编码方法界定帧的起始与终止，一般在物理层实现。
曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码属于违法编码法。
目前较普遍使用的帧同步方法为：
    比特填充法（如HDLC）
    违法编码法（如以太网）。

## Slide 23: 违法编码法（如以太网）
该法在物理层采用特定的比特编码方法时采用。例如，曼彻斯特编码方法，是将数据比特“1”编码成“高—低”电平对，将数据比特“0”编码成“低—高”电平对。而“高—高”电平对和“低—低”电平对在数据比特中是违法的。可以借用这些违法编码序列来界定帧的起始与终止。局域网IEEE 802标准中就采用了这种方法。违法编码法不需要任何填充技术，便能实现数据的透明性，但它只适于采用冗余编码的特殊编码环境。
由于字节计数法中Count字段的脆弱性（其值若有差错将导致灾难性后果）及字符填充实现上的复杂性和不兼容性，目前较普遍使用的帧同步法是比特填充法和违法编码法。
Notes: 物理层课件第28页。

## Slide 24: 2. 透明传输
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前
数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码
Notes: 透明，表示某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样。

## Slide 25: 解决透明传输问题
解决方法：字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)。
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC” (其十六进制编码是 1BH)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 26: 用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH
用字节填充法解决透明传输的问题

## Slide 27: 3. 差错检测
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 28
差错控制是数据链路层的主要功能之一，但不是数据链路层所特有的功能。在网络层和传输层也都有差错控制能力，只是差错控制的对象不同。
数据链路层的差错控制是保证相邻结点之间的传输差错控制在所允许的最小范围内。

## Slide 29: 循环冗余检验的原理
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 30: 冗余码的计算
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去。

## Slide 31: 冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。
Notes: 101001001，共 (6 + 3) 位。

## Slide 32: 循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110101
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
Notes: 模2除法与算术除法类似，但每一位除的结果不影响其它位，即不向上一位借位，所以实际上就是异或。
帧检验序列 FCS

## Slide 33: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 34: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 35: 循环冗余码
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了CRC 检错技术。
循环冗余校验码CRC（Cyclic Redundancy Check），能够检测出数据帧中的1位或n位错误，然后丢弃重传，具有良好的检错能力。
CRC方法也称为多项式编码（表示除数），标准格式为：
Notes: 循环冗余校验码（CRC）的基本原理是：在K位信息码后再拼接R位的校验码，整个编码长度为N位，因此，这种编码也叫（N，K）码。对于一个给定的（N，K）码，可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码，而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。 校验码的具体生成过程为：假设要发送的信息用多项式C(X)表示，将C(x)左移R位（可表示成C(x)*2R），这样C(x)的右边就会空出R位，这就是校验码的位置。用 C(x)*2R 除以生成多项式G(x)得到的余数就是校验码。

## Slide 36: 应当注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。

## Slide 37: 应当注意
应当明确，“无比特差错”与“无传输差错”是不同的概念。
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。
本章介绍的数据链路层协议都不是可靠传输的协议。
Notes: 传输差错分两类：一是最基本的比特差错；二是未出现比特差错，却出现了帧丢失、帧重复和帧失序。
现在已经区别对待不同的通信链路，达到提高通信效率的目的。
对于通信质量良好的有线传输链路，本层协议不使用确认和重传机制，则改正差错的任务就由上层的协议（运输层的TCP协议）来完成。
对于通信质量较差的无线传输线路，本层协议使用确认和重传机制，向上层提供可靠传输服务。