## Slide 1: 3.2 点到点信道的数据链路
计算机网络课程组

## Slide 2
第三章 数据链路层
3.1 链路层功能
3.2 点到点信道的链路
3.3广播信道的链路
3.4高速以太网
3.5 扩展以太网
3.6 VLAN

## Slide 3: 3.2 点到点信道的数据链路
3.2.1 PPP 协议的特点
3.2.2 PPP 协议的帧格式
3.2.3 PPP 协议的工作状态

## Slide 4: 3.2.1 PPP 协议的特点
对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
PPP（Point-to-Point Protocol）是SLIP（Serial Line Internet Protocol）的改进，1994年正式成为因特网的标准协议[RFC 1661]。
用户使用拨号电话线接入互联网时， 用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。
PPP是一个面向连接的协议，它使得第2层链路能够经多种不同的物理层连接。它支持同步和异步链路，也能在半双工和全双工模式下工作。它允许任意类型的网络层数据报通过PPP连接发送。
Notes: SLIP的全称是Serial Line IP。它是一种在串行线路上对IP数据报进行封装的简单形式，在RFC 1055[Romkey 1988]中有详细描述。SLIP适用于家庭中每台计算机几乎都有的RS-232串行端口和高速调制解调器接入Internet。是非标准的第二层协议。

## Slide 5
PPP协议是目前使用最广泛的广域网协议，这是因为它具有以下特性：
    能够控制数据链路的建立；
    能够对IP地址进行分配和使用；
    允许同时采用多种网络层协议；
    能够配置和测试数据链路；
    能够进行错误检测；
    有协商选项，能够对网络层的地址和数据压缩等进行协商。

## Slide 6: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议
Notes: PPPoE、全称是Point to Point Protocol over Ethernet（基于局域网的点对点通讯协议），这个协议是为了满足越来越多的宽带上网设备( 即 ADSL ,FTTX，无线等 )和越来越快的网络之间的通讯而最新制定开发的标准，它基于两个广泛接受的标准即：局域网Ethernet和PPP点对点拨号协议。
PPPoE的实质是以太网和拨号网络之间的一个中继协议，把PPP帧再封装在以太网帧中，他继承了以太网的快速和PPP拨号的简单，用户验证，IP分配等优势。这也说明PPP协议能够适应多种类型链路的一个典型例子。

## Slide 7: 1. PPP 协议应满足的需求
简单 —— 这是首要的要求。
封装成帧 —— 必须规定特殊的字符作为帧定界符。
透明性 —— 必须保证数据传输的透明性。
多种网络层协议 —— 能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。
多种类型链路 —— 能够在多种类型的链路上运行。
差错检测 —— 能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。
Notes: 简单——对数据链路层的帧，不需要纠错，不需要序号，不需要流量控制。提高不同厂商在协议的不同实现上的互操作性。总之，接收时进行CRC校验，其他都不做。

## Slide 8: 1. PPP 协议应满足的需求
检测连接状态 —— 能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。
最大传送单元 —— 必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。
网络层地址协商 —— 必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
数据压缩协商 —— 必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

## Slide 9: 2. PPP 协议的组成
PPP 协议有三个组成部分：
  (1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
    支持异、同步链路；还需注意PPP帧中的IP数据报的长度受到MTU的限制。
  (2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
    用来建立、配置和测试数据链路连接的。RFC1661中定义了11种类型的分组。
  (3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
    每一个协议支持不同的网络层协议。

## Slide 10: PPP的协议体系
Physical Layer
(such as EIA/TIA-232, V.24, V.35, ISDN)
High-Level Data Link Control (HDLC)
Link Control Protocol (LCP)
Network Control Protocol (NCP)
(specific to each network-layer protocol)
Upper-layer protocols
OSI layer
2
1
(such as IP, IPX, AppleTalk, DECnet)
3

## Slide 11: PPP的协议体系
采用高级数据链路控制协议HDLC作为点到点的串行链路上封装数据报的基本方法；
采用链路控制协议LCP（Link Control Protocol）用于启动线路、测试、任选功能的协商及关闭连接；
采用网络控制协议NCP（Network Control Protocol）用来建立和配置不同的网络层协议，PPP允许同时采用多种网络层协议，如IP、IPX、AppleTalk和DECnet，PPP使用NCP对多种协议进行封装。

## Slide 12: HDLC 的帧结构
标志字段 F (Flag) 为 6 个连续 1 加上两边各一个 0 共 8 bit。在接收端只要找到标志字段就可确定一个帧的位置。
比特
8
8
8
可变
16
8
信息
Info
标志
F
标志
F
地址
A
控制
C
帧检验序列
FCS
透明传输区间
FCS 检验区间

## Slide 13: 3.2.2 PPP 协议的帧格式
PPP 帧的首部和尾部分别为 4 个字段和 2 个字段。
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。

## Slide 14: PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其数值
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报文，0x002B表示IPX报文，0x0029表示AppleTalk报文，这几种都属于PPP的数据报文。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据(NCP)，若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据(LCP)，是控制报文。
若为 0xC023，则信息字段是表示PAP协议认证报文，0xc223表示CHAP协议认证报文。
Notes: PPP 帧的首部和尾部分别为 4 个字段和 2 个字段。
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
尾部中的第一个字段（2个字节）是使用CRC校验的帧检验序列FCS。第二个字段是标志字段。

## Slide 15: PPP的协议体系

## Slide 16: 透明传输问题
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字节填充法。 （转义符定义为0x7D）

## Slide 17: 字节填充
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。例：0x03(传输结束“ETX”)转变为2字节序列（0x7D,0x23）。
接收端需进行逆转换，以正确恢复原有信息。

## Slide 18: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。
接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

## Slide 19: 零比特填充
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特的填充与删除

## Slide 20: 3.2.3 PPP 协议的工作状态
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条从用户个人电脑到ISP的物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，并进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC 机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个有IP地址的主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。
可见，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了物理层和网络层的内容。

## Slide 21
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP 协议的状态图
Notes: 当用户PC通过调制解调器呼叫路由器时（通常是在屏幕上用鼠标点击一个连接按钮），路由器就能够检测到调制解调器发出的载波信号。在双方建立了物理层连接后，PPP就进入“链路建立”(Link Establish)状态，其目的是建立链路层的LCP连接。
LCP配置协商，发送LCP的配置请求帧。对端可以发送以下几种响应帧：
1、配置确认帧，所有选项都接受。
2、配置否认帧，所有选项都理解但不接受。
3、配置拒绝帧，部分选项无法识别或不能接受，需进行协商。
LCP配置选项包括链路上的最大帧长、所使用的鉴别协议(authentication protocol)的规约（如果有的话），以及不使用PPP帧中的地址和控制字段（因为这两个字段的值是固定的，没有任何信息量，可以在PPP帧的首部中省略这两个字节）。
协商结束后双方就建立了LCP链路，接着就进入“鉴别”(Authenticate)状态。在这一状态，只允许传送LCP协议的分组、鉴别协议的分组以及监测链路质量的分组。若使用口令鉴别协议PAP (Password Authentication Protocol)，则需要发起通信的一方发送身份标识符和口令。系统可允许用户重试若干次。如果需要有更好的安全性，则可使用更加复杂的口令握手鉴别协议CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol)。若鉴别身份失败，则转到“链路终止”(Link Terminate)状态。若鉴别成功，则进入“网络层协议”(Network-LayerProtocol)状态。
在“网络层协议”状态，PPP链路的两端的网络控制协议NCP根据网络层的不同协议互相交换网络层特定的网络控制分组。这个步骤是很重要的，因为现在的路由器都能够同时支持多种的网络层协议。总之，PPP协议两端的网络层可以运行不同的网络层协议，但仍然可使用同一个PPP协议进行通信。
如果在PPP链路上运行的是IP协议，则对PPP链路的每一端配置IP协议模块（如分配IP地扯）时就要使用NCP中支持IP的协议-IP控制协议IPCP (IP Control Protocol)。IPCP分组也封装成PPP帧（其中的协议字段为Ox8021）在PPP链路上传送。在低速链路上运行时，双方还可以协商使用压缩的TCP和lP首部，以减少在链路上发送的比特数。
当网络层配置完毕后，链路就进入可进行数据通信的“链路打开”(Link Open)状态。链路的两个PPP端点可以彼此向对方发送分组。两个PPP端点还可发送回送请求LCP分组(Echo-Request)和回送回答LCP分组(Echo-Reply)，以检查链路的状态。
数据传输结束后，可以由链路的一端发出终止请求LCP分组(Terminate-Request)请求终止链路连接，在收到对方发来的终止确认LCP分组(Terminate-Ack)后，转到“链路终止”状态。如果链路出现故障，也会从“链路打开”状态转到“链路终止”状态。当调制解调器的载波停止后，则回到“链路静止”状态。

## Slide 22: PPP会话建立的过程
PPP提供了建立、配置、维护和终止点到点连接的方法。从开始发起呼叫到最终通信完成后释放链路，PPP的工作过程分为以下4个阶段：
    链路的建立和配置协调
  通信的发起方发送LCP帧来配置和检测数据链路，主要用于协商选择将要采用的PPP参数，包括身份验证、压缩、回叫、多链路等；
    链路质量检测
  在链路建立、协调之后，这一阶段是可选的；

## Slide 23: PPP会话建立的过程
PPP提供了建立、配置、维护和终止点到点连接的方法。从开始发起呼叫到最终通信完成后释放链路，PPP的工作过程分为以下4个阶段：
    网络层协议配置协调
  通信的发起方发送NCP帧以选择并配置网络层协议，配置完成后，通信双方可以发送各自的网络层协议数据报；
    关闭链路
  通信链路将一直保持到LCP或NCP关闭链路，或者是发生一些外部事件（空闲时间超长、用户干预或链路故障等）