## Slide 1: 3.4高速以太网
计算机网络课程组

## Slide 2
第三章 数据链路层
3.1 链路层功能
3.2 点到点信道的链路
3.3广播信道的链路
3.4高速以太网
3.5 扩展以太网
3.6 VLAN

## Slide 3: 3.4高速以太网
3.4.1 100BASE-T 以太网
3.4.2 吉比特以太网
3.4.3 10吉比特以太网 (10GE) 和更快的以太网
3.4.4 使用以太网进行宽带接入

## Slide 4: 3.4.1 100BASE-T 以太网
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为高速以太网。
100BASE-T 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。
100BASE-T 以太网又称为快速以太网 (Fast Ethernet)。
1995 年IEEE已把 100BASE-T 的快速以太网定为正式标准，其代号为 IEEE 802.3u。

## Slide 5: 100BASE-T 以太网的特点
可在全双工方式下工作而无冲突发生。在全双工方式下工作时，不使用 CSMA/CD 协议。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变（64字节），但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
比特时间从100ns降低到10ns。
争用期从51.2 s 降低到5.12s 。
帧间时间间隔从原来的 9.6 s 改为现在的 0.96 s。

## Slide 6: 100 Mbit/s 以太网的三种不同的 物理层标准
100BASE-TX
  使用 2 对 UTP 5 类线 或 屏蔽双绞线 STP。
  网段最大长度：100米。
100BASE-T4
  使用 4 对 UTP 3 类线 或 5 类线。
  网段最大长度：100米。
100BASE-FX
  使用 2 根（芯）光纤。
  网段最大长度：2000米。

## Slide 7: 3.4.2 吉比特以太网
允许在 1 Gbit/s 下以全双工和半双工两种方式工作。
使用 IEEE 802.3 协议规定的帧格式。
在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议，全双工方式不使用 CSMA/CD 协议。
与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。
吉比特以太网可用作现有网络的主干网，也可在高带宽（高速率）的应用场合中。

## Slide 8: 吉比特以太网的物理层
使用两种成熟的技术：一种来自现有的以太网，另一种则是美国国家标准协会 ANSI 制定的光纤通道 FC (Fiber Channel)。
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
1000BASE-SX | 光缆 | 550 m | 多模光纤（50 和 62.5 m）
1000BASE-LX | 光缆 | 5000 m | 单模光纤（10 m）多模光纤（50 和 62.5 m）
1000BASE-CX | 铜缆 | 25 m | 使用 2 对屏蔽双绞线电缆 STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用 4 对 UTP 5 类线
吉比特以太网物理层标准

## Slide 9: 半双工方式工作的吉比特以太网
吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。
为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，吉比特以太网增加了两个功能：
  载波延伸 (carrier extension)
  分组突发 (packet bursting)
T0 = L/C
/ T0= C / L
Notes: 帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (bit/s)。帧的发送时间为 T0 。
比特在媒体上传输到另一端所需的时间是 。

## Slide 10: 载波延伸(硬件实现)
  使最短帧长仍为 64 字节（这样可以保持兼容性），同时将争用时间增大为 512 字节。
凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使MAC 帧的发送长度增大到 512 字节。接收端在收到以太网的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向高层交付。
目地地址
源地址
数据长度
数 据
FCS
MAC 帧的最小值 = 64 字节
载波延伸
加上载波延伸使 MAC 帧长度 = 争用期长度 = 512 字节
载波延伸

## Slide 11: 分组突发
当很多短帧要发送时，第一个短帧要采用载波延伸方法进行填充，随后的一些短帧则可一个接一个地发送，只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成可一串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多一些为止。
发送的
数据
帧#1 RRRRRRRR 帧#2 RRRR 帧#3 RRR 帧#4
争用期 512 字节
将突发计时器设定为 1500 字节
载波延伸
载波
监听
分组突发

## Slide 12: 全双工方式工作的吉比特以太网
当吉比特以太网工作在全双工方式时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。

## Slide 13: 吉比特以太网的配置举例
1 Gbit/s 链路
吉比特
交换
集线器
百兆比特或吉比特集线器
100 Mbit/s 链路
中央服务器

## Slide 14: 3.4.3 10 吉比特以太网和更快的以太网
10 吉比特以太网（10GE）并非把吉比特以太网的速率简单地提高到 10 倍，其主要特点有：
  与 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同。
  保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
  不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
  只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 15: 10 吉比特以太网的物理层
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
10GBASE-SR | 光缆 | 300 m | 多模光纤（0.85 m）
10GBASE-LR | 光缆 | 10 km | 单模光纤（1.3 m）
10GBASE-ER | 光缆 | 40 km | 单模光纤（1.5 m）
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15 m | 使用 4 对双芯同轴电缆 (twinax)
10GBASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用 4 对 6A 类 UTP 双绞线
10GE 的物理层标准

## Slide 16: 更快的以太网
以太网的技术发展得很快。
在 10GE 之后又制订了 40GE/100GE（即 40 吉比特以太网和 100 吉比特以太网）的标准 IEEE 802.3ba-2010 和 802.3bm-2015。
40GE/100GE 只工作在全双工的传输方式（因而不使用 CSMA/CD 协议），并仍保持了以太网的帧格式以及 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长。
100GE 在使用单模光纤传输时，仍然可以达到 40 km 的传输距离，但这是需要波分复用（使用 4 个波长复用一根光纤，每一个波长的有效传输速率是 25 Gbit/s）。

## Slide 17: 40GE/100GE 的物理层
物理层 | 40GE | 100GE
在背板上传输至少超过 1 m | 40GBASE-KR4 | 
在铜缆上传输至少超过 7 m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少 100 m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10， *100GBASE-SR4
在单模光纤上传输至少 10 km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少 40 km | *40GBASE-ER4 | 100GBASE-ER4
40GE/10GE 的物理层标准

## Slide 18: 端到端的以太网传输
以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。
这种工作方式的好处有：
  技术成熟；
  互操作性很好；
  在广域网中使用以太网时价格便宜；
  采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理。

## Slide 19: 以太网从 10 Mbit/s 到100 Gbit/s 的演进
以太网从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s 的演进证明了以太网是：
  可扩展的（从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s）；
  灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）；
  易于安装；
  稳健性好。

## Slide 20: 3.4.4 使用以太网进行宽带接入
IEEE 在 2001 年初成立了 802.3 EFM 工作组，专门研究高速以太网的宽带接入技术问题。
以太网宽带接入具有以下特点：
  可以提供双向的宽带通信。
  可以根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级。
  可以实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降低了传输的成本。
  但是不支持用户身份鉴别。

## Slide 21: PPPoE
PPPoE (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太网上运行 PPP”，它把 PPP 协议与以太网协议结合起来 —— 将 PPP 帧再封装到以太网中来传输。
现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。
利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。