## Slide 1: 3.6 VLAN
计算机网络课程组

## Slide 2
第三章 数据链路层
3.1 链路层功能
3.2 点到点信道的链路
3.3广播信道的链路
3.4高速以太网
3.5 扩展以太网
3.6 VLAN

## Slide 3: 3.6 虚拟局域网
利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)。
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。
由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合，因此可按照需要将有关设备和资源非常方便地重新组合，使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。

## Slide 4: VLAN的概念
虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）
    将一个物理交换机通过配置变成多个逻辑上的交换机。
    每一个逻辑交换机连接一个局域网（子网）
交换机
广播帧
广播帧
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 5: VLAN的特点
VLAN的特点：
  基于逻辑的分组
  在同一VLAN内和真实局域网相同
  不受物理位置限制
  减少结点在网络中移动带来的管理代价
  不同VLAN内用户要通信需要借助三层设备

## Slide 6: 与物理位置无关的VLAN
工程部
销售部
财务部
一层
二层
三层

## Slide 7: VLAN具有的功能
控制网络广播、提高网络性能；
分隔网段、确保网络安全；
简化网络管理、提高组网灵活性。

## Slide 8
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
10 台计算机划分为三个虚拟局域网：
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3

## Slide 9
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机

## Slide 10
B1 发送数据时，工作站 A1，A2 和 C1
都不会收到 B1 发出的广播信息。
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机

## Slide 11
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机

## Slide 12: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
IEEE 批准了 802.3ac 标准，该标准定义了以太网的帧格式的扩展，以支持虚拟局域网。
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为 VLAN 标记 (tag)，用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。
插入 VLAN 标记得出的帧称为 802.1Q 帧 或 带标记的以太网帧。

## Slide 13: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
插入 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧
以太网
MAC帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
VLAN 标识符
12 位 (4096个VLAN)
4
用户优先级
3 位
规范格式指示符( CFI )
1 位
目地地址
源地址
802.1Q
标记
长度/类型
数 据
FCS
2 字节
2 字节
802.1Q 标记类型
0X8100
(1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
PRI
VLAN ID
TCI (标记控制信息)
802.1Q 帧
以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522字节。
Notes: 规范格式指示符CFI——置1为规范格式。
规范格式——地址的十六进制表示中每一个字节的最低位，代表规范格式地址中相应字节的最低位。
非规范格式——地址的十六进制表示中每一个字节的最高位，代表规范格式地址中相应字节的最低位。

## Slide 14: 基于端口的VLAN
创建新VLAN
手工将端口加入到新VLAN中，即可实现基于端口的VLAN
默认情况下，交换机所有端口属于VLAN1（Default VLAN）
VLAN 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
VLAN 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

## Slide 15: 多交换机同VLAN的通信
为了实现在互联线缆上承载多个VLAN的数据帧，需要一种能够区分不同VLAN数据帧的方式
802.1Q规定了VLAN的标签信息及标签格式，用来区别不同VLAN的数据帧
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30

## Slide 16: 802.1Q帧格式
IEEE802.1Q使用4Byte的标记头来定义Tag（标记）；
Tag头中包括2Byte的VPID（VLAN Protocol Identifier）和2Byte的VCI（VLAN Control Information）。

## Slide 17: IEEE802.1Q数据帧
标记协议标识（VPID）:
  固定值0x8100,表示该帧载有802.1Q标记信息
  标记控制信息（TCI）:
Priority：3比特，表示优先级
Canonical format indicator：规范格式指示符1比特，表示总线型以太网、FDDI、令牌环网
VlanID：12比特，表示VID，范围1－4094

## Slide 18: 交换机的端口模式
ACCESS端口
    Access端口只能属于一个VLAN，它发送的帧不带有VLAN标签，一般用于连接计算机的端口
Trunk端口
    可以允许多个VLAN通过，它发出的帧一般是带有VLAN标签的，一般用于交换机之间连接的端口
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk端口
Access端口

## Slide 19: Port-VLAN原理
通过查找MAC地址表，交换机对发往不同VLAN的数据不转发
F0/1
F0/2
F0/3
A
B
C
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 10
A B
A C
X
交换机端口 | MAC地址 | VLAN ID
F0/1 | A | 10
F0/2 | B | 20
F0/3 | C | 10

## Slide 20: 802.1Q工作原理
802.1Q工作特点：
802.1Q数据帧传输对于用户是完全透明的。
Trunk上默认会转发交换机上存在的所有VLAN的数据。
交换机在从Trunk口转发数据前会在数据打上个Tag标签，在到达另一交换机后，再剥去此标签。
A
交换机1
交换机2
B
数据帧
Tag标签
Trunk
Trunk