## Slide 1: 4.10 BGP
计算机网络课程组

## Slide 2
第4章 网络层
4.1 分类的IP地址
4.2 ARP
4.3IP数据报格式
4.4ICMP
4.5 划分子网
4.6 构造超网
4.7 路由器
4.8 RIP
4.9 OSPF
4.10 BGP
4.11 VPN和NAT

## Slide 3: 外部网关协议 BGP
BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
可以将 BGP-4 简写为 BGP。

## Slide 4: BGP 使用环境不同
互联网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  当一条路径通过几个不同 AS 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。包括政治、安全或经济方面的考虑。
因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。采用路径向量路由选择协议（path vector）。

## Slide 5: BGP 发言人
每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人” (BGP speaker) 。
一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

## Slide 6: BGP 交换路由信息
一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接（端口号为179），然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。路由的增加、撤销、报告出错等情况。
使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站(neighbor)或对等站(peer) 。

## Slide 7: BGP 发言人和自治系统 AS 的关系
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS1
AS3
AS2
AS5
AS4

## Slide 8: AS 的连通图举例
BGP 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 AS。
当 BGP 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 BGP 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 AS 的较好路由。 这是个树形结构，不存在回路。
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5

## Slide 9: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网 AS1 的 BGP 发言人：“要到达网络 N1、 N2、N3 和 N4 可经过 AS2。”
互联网的多级结构特点决定了BGP路由选择协议的特点

## Slide 10: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5、N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）。”
互联网的多级结构特点决定了BGP路由选择协议的特点

## Slide 11: BGP 协议的特点
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
每一个自治系统中 BGP 发言人（或边界路由器）的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。

## Slide 12: BGP 协议的特点
BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。
  如何避免路由环路？BGP发言人需检查收到的其他BGP发言人发来的路径通知中本自治系统是否已在其中，如在其中，则此条路由将被丢弃或忽略。
在 BGP 刚刚运行时，BGP 的邻站是交换整个的 BGP 路由表。但以后只需要在发生变化时更新有变化的部分。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销都有好处。

## Slide 13: BGP-4 共使用四种报文
(1) 打开 (OPEN) 报文，用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。
(2) 更新 (UPDATE) 报文，用来发送某一路由的信息，以及列出要撤消的多条路由。BGP协议的核心内容。
(3) 保活 (KEEPALIVE) 报文，用来确认打开报文和周期性地（30秒）证实邻站关系。
(4) 通知 (NOTIFICATION) 报文，用来发送检测到的差错。

## Slide 14: BGP 报文具有通用首部
BGP 报文通用首部
字节 16 2 1
BGP 报文主体部分
类 型
长 度
标 记
TCP 首部
IP 首部
BGP 报文
TCP 报文
Notes: 标记字段用来鉴别收到的BGP报文。不使用鉴别时，标记字段全置为1。
长度字段指出包括通用首部在内的整个BGP报文以字节为单位的长度。(19~4096)。
类型字段的值为1到4，分别对应于四种BGP报文中的一种。
OPEN报文共有6个字段，版本（1字节，现在的值是4）、本自治系统号（2字节，使用全球唯一的16位自治系统号）、保持时间（2字节，以秒计算的保持为邻站关系的时间）、BGP标识符（4字节，常为该路由器的IP地址）、可选参数长度（1字节）和可选参数。
UPDATE报文共有5个字段，不可行路由长度（2字节，指明下一个字段的长度）、撤销的路由（列出所有要撤销的路由）、路径属性总长度（2字节，指明下一个字段的长度）、路径属性（定义在这个报文中增加的路径的属性）和网络层可达性信息NLRI（定义发出此报文的网络，包括网络前缀位数、IP地址前缀）。
KEEPLIVE报文只有BGP的19字节长的通用首部。
NOTIFICATION报文有3个字段，即差错代码（1字节）、差错子代码（1字节）和差错数据（有关差错的诊断信息）。

## Slide 15: RIP、OSPF、BGP比较
RIP使用UDP，OSPF使用IP，BGP使用TCP。这样做有何优点？为什么？RIP周期性与邻站交换信息而BGP为什么不这样做？
RIP只和邻站交换信息，UDP虽不保证可靠交付，但UDP开销小，可以满足RIP的要求，并且由于使用UDP，RIP周期性地与邻站交换信息。来克服UDP不可靠的缺点。
OSPF使用可靠的洪泛法，所以直接使用IP，好处就是灵活性好开销小。
BGP需要交换整个路由表和更新信息，所以要保证正确，运用TCP，由于BGP使用TCP所以已经能够保证可靠交付，用不着继续周期性交互信息。