## Slide 1: 4.9 OSPF
计算机网络课程组

## Slide 2
第4章 网络层
4.1 分类的IP地址
4.2 ARP
4.3IP数据报格式
4.4ICMP
4.5 划分子网
4.6 构造超网
4.7 路由器
4.8 RIP
4.9 OSPF
4.10 BGP
4.11 VPN和NAT

## Slide 3: 内部网关协议 OSPF
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)是为克服 RIP 的缺点在 1989 年开发出来的。
OSPF 的原理很简单，但实现起来却较复杂。

## Slide 4: 1. OSPF 协议的基本特点
“开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
“最短路径优先”是因为使用了迪杰斯特拉(Dijkstra) 提出的最短路径算法 SPF。
OSPF2已成为互联网标准协议RFC2328。
采用分布式的链路状态协议 (link state protocol)。
注意：OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
Notes: 迪杰斯特拉算法是由荷兰计算机科学家迪杰斯特拉（1930~2002）于1959 年提出的，是从一个顶点到其余各顶点的最短路径算法，解决的是有向图中最短路径问题。曾在1972年获得过素有计算机科学界的诺贝尔奖之称的图灵奖。

## Slide 5: 三个要点
向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)或“代价”。 度量的数值与费用、距离、时延和带宽等有关。
只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

## Slide 6: 链路状态数据库 (link-state database)
由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。
OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

## Slide 7: OSPF 的区域 (area)
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域。
每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

## Slide 8: OSPF 划分为两种不同的区域
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 9: 划分区域
划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
OSPF 使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫做主干区域 (backbone area)。
主干区域的标识符规定为0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。

## Slide 10: 主干路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8
R6是自治系统边界路由器。

## Slide 11: 区域边界路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 12: OSPF 直接用 IP 数据报传送
OSPF 不用 UDP 而是直接用 IP 数据报传送。(首部协议字段数值为89)
OSPF 构成的数据报很短。这样做可减少路由信息的通信量。
数据报很短的另一好处是可以不必将长的数据报分片传送。
但分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。

## Slide 13: OSPF 分组
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
24 字节
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
OSPF 分组用 IP 数据报传送
Notes: 版本：当前版本号是2。
类型：五种类型分组中的一种。
分组长度：包括OSPF首部在内的分组长度，以字节为单位。
路由器标识符：标志发送该分组的路由器接口的IP地址。
区域标识符：分组属于的区域的标识符。
检验和：检测分组中的差错。
鉴别类型：只有两种，0（不用）和1（口令）。
鉴别：与鉴别类型对应，类型为0时，填入0；为1时填入8个字符的口令。

## Slide 14: OSPF 的其他特点
OSPF 对不同的链路可根据 IP 分组的不同服务类型 TOS 而设置成不同的代价。因此，OSPF 对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫做多路径间的负载平衡。
所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有鉴别的功能。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
每一个链路状态都带上一个 32 位的序号，序号越大状态就越新。

## Slide 15: 2. OSPF 的五种分组类型
类型1，问候 (Hello) 分组。发现和维持邻居站点的可达性。
类型2，数据库描述 (Database Description) 分组。向邻居站点给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息。
类型3，链路状态请求 (Link State Request) 分组。向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息。
类型4，链路状态更新 (Link State Update) 分组，用洪泛法对全网更新链路状态。是OSPF协议最复杂、最核心的部分（11类）。
类型5，链路状态确认 (Link State Acknowledgment)分组。对链路更新分组的确认。
Notes: 每10秒交换一次问候分组，能确知哪些邻站是可达的。若40秒未收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该路由器状态不可达，立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表。
其他四种分组均是用来进行链路状态数据库的同步。两个同步的路由器叫做“完全邻接”路由器。

## Slide 16: OSPF 的基本操作
问候
问候
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步
Notes: 当一个路由器刚开始工作时，它只能通过问候分组得知它有哪些相邻的路由器是可达的，以及将数据发送到相邻路由器所需的“代价”。如所有路由器进行全网洪泛法的广播本地链路状态信息，可建立完整的链路状态数据库，但通讯线路开销太大。
OSPF让每一个路由器用数据库描述分组和相邻路由器交换本数据库中已有的链路状态摘要信息。主要是指出有哪些路由器的链路状态（及其序号）已经写入数据库。经过多次与相邻路由器数据库描述分组交换后，路由器就使用链路状态请求分组，向对方请求发送自己所缺少的某些链路项目的详细信息。通过一系列的此类分组交换，全网同步的链路数据库就可建立了。

## Slide 17: OSPF 使用可靠的洪泛法发送更新分组
更新报文
t
ACK报文
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4

## Slide 18: OSPF 的其他特点
OSPF 还规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。
由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连通状态，因而与整个互联网的规模并无直接关系。因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。
OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，据统计，其响应网络变化的时间小于 100 ms。

## Slide 19: 指定的路由器
多点接入的局域网采用了选举产生指定的路由器 (designated router) 的方法，使广播的信息量大大减少。
指定的路由器代表该局域网上所有的链路向连接到该网络上的各路由器发送状态信息。指定路由器与本LAN上的所有其他路由器都是邻接的，并且与它们交换信息。邻居但不是邻接的路由器之间不交换信息。有一台备份的指定路由器总是保持最新的状态数据，以便缓解主指定路由器崩溃时的转接和取代主指定路由器的需要。