## Slide 1: 第 5 章 传输层
计算机网络基础课程组

## Slide 2: 第 5 章 传输层
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 TCP协议报文格式
5.5 可靠传输的工作原理
5.6 TCP的可靠传输
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的传输连接管理

## Slide 3: 本章重点内容
传输层为相互通信的应用进程提供逻辑通信。
端口和套接字的意义。
无连接的UDP的特点。
面向连接的TCP的特点。
在不可靠的网络上实现可靠传输的工作原理，停止等待协议和ARQ协议。
TCP的滑动窗口、流量控制、拥塞控制和连接管理。
Notes: 网络层与传输层一起构成了网络协议层次的核心。网络层使用数据报或虚电路技术为端到端通信提供了数据包交付服务。传输层架构在网络层提供的服务之上，把数据传递服务从两台计算机之间扩展到两台计算机上的进程之间，并且服务所需的可靠性程度独立于当前使用的物理网络。传输层为应用层使用网络提供了抽象的模式。

## Slide 4: 第 5 章 传输层
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 TCP协议报文格式
5.5 可靠传输的工作原理
5.6 TCP的可靠传输
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的传输连接管理

## Slide 5: 5.1 传输层协议概述
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 传输层的两个主要协议
5.1.3 传输层的端口

## Slide 6: 5.1.1 进程之间的通信
从通信和信息处理的角度看，传输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时，只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有传输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。

## Slide 7: 传输层的作用
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
传输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
传输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信

## Slide 8: 传输层的作用
“逻辑通信”的意思是“好像是这样通信，但事实上并非真的这样通信”。
从IP层来说，通信的两端是两台主机。但“两台主机之间的通信”这种说法还不够清楚。
严格地讲，两台主机进行通信就是两台主机中的应用进程互相通信。
从传输层的角度看，通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程。也就是说，端到端的通信是应用进程之间的通信。

## Slide 9: 网络层和传输层有明显的区别
网络层是为主机之间提供逻辑通信，
而传输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

应用进程
…


应用进程
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
TCP 和 UDP 协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
互联网
传输层协议和网络层协议的主要区别

## Slide 10: 传输层的作用
在一台主机中经常有多个应用进程同时分别和另一台主机中的多个应用进程通信。
这表明传输层有一个很重要的功能——复用 (multiplexing)和分用 (demultiplexing)。
  复用——在发送方不同的应用进程都可以使用同一个传输层协议传送数据（需要加上适当的首部）；
  分用——接收方的传输层在剥去报文的首部后能够把这些数据正确交付目的应用进程。
对接收到的报文进行差错检测。网络层的IP数据报首部中的检验和字段，只对首部差错进行检验。
根据应用程序的不同需求，传输层需要有两种不同的传输协议，即面向连接的 TCP 和无连接的 UDP 。

## Slide 11: 基于端口的复用和分用功能
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP
用户数据报
应用进程
TCP 复用



IP 复用
UDP 复用



TCP 报文段
UDP
用户数据报






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方

## Slide 12: 屏蔽作用
传输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（如网络拓扑、所采用的路由选择协议等），它使应用进程看见的就是好像在两个传输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。
互联网
逻辑通信信道
AP
AP

## Slide 13: 两种不同的传输协议
但这条逻辑通信信道对上层的表现却因传输层使用的不同协议而有很大的差别。
当传输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当传输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。

## Slide 14: 可靠信道与不可靠信道
？
应
用
层
运
输
层
接收进程
全双工可靠信道
数据
使用 面向连接的
协议，如 TCP。
使用 无连接的
协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据
接收进程
发送进程
数据
数据

## Slide 15: 5.1.2 传输层的两个主要协议
TCP/IP 的传输层有两个主要协议：
(1) 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
(2) 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
传输层
TCP/IP 体系中的传输层协议

## Slide 16: TCP 与 UDP
两个对等传输实体在通信时传送的数据单位叫作传输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段(segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。

## Slide 17: TCP 与 UDP
UDP：一种无连接协议
  提供无连接服务。
  在传送数据之前不需要先建立连接。
  传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。
  对方的传输层在收到 UDP 报文后，不需要给出任何确认。
  虽然 UDP 不提供可靠交付，但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。

## Slide 18: TCP 与 UDP
TCP：一种面向连接的协议
  提供面向连接的服务。
  传送的数据单位协议是 TCP 报文段 (segment)。
  TCP 不提供广播或多播服务。
  由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的传输服务，因此不可避免地增加了许多的开销。如确认、流量控制、计时器及连接管理等。这不仅使协议数据单元的首部增大很多，还要占用许多的处理机资源。

## Slide 19: 还要强调两点
传输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。
  IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发。
  UDP 用户数据报是在传输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
TCP 报文段是在传输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是可靠的全双工信道。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的传输层是否建立了 TCP 连接。

## Slide 20: 5.1.3 传输层的端口
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的。
但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。

## Slide 21: 需要解决的问题
由于进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有发送方。
我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程。

## Slide 22: 端口号 (protocol port number)
解决这个问题的方法就是在传输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。这种在协议栈间的抽象的协议端口是软件端口。
虽然通信的终点是应用进程，但我们可以把端口想象是通信的终点，因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由 TCP 或UDP来完成。

## Slide 23: 软件端口与硬件端口
两个不同的概念。
在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口，而软件端口是应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址。

## Slide 24: TCP/IP 传输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各个进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机），而且还要知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程）。

## Slide 25: 两大类端口
(1) 服务器端使用的端口号
  熟知端口（系统端口号），数值一般为 0~1023。
  登记端口号，数值为 1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
(2) 客户端使用的端口号
  又称为短暂端口号，数值为 49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。该段端口属于“动态端口”范围，没有端口可以被正式地注册占用。
  当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。