## Slide 1: 第 5 章 传输层
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 TCP协议报文格式
5.5 可靠传输的工作原理
5.6 TCP的可靠传输
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的传输连接管理

## Slide 2: 5.2 用户数据报协议 UDP
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式

## Slide 3: 5.2.1 UDP概述
1、UDP需要实现的功能？
  UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：复用和分用的功能、报文差错检测的功能
2、UDP提供的服务？
  UDP在网络层服务的基础上提供进程到进程的报文交付服务，以及可选的完整性检查服务。
3、UDP适合哪些应用？
  容忍丢包但对延迟敏感的应用：如流媒体；以单次请求/响应为主的应用：如DNS；若应用要求基于UDP进行可靠传输：由应用层实现可靠性

## Slide 4: UDP 的主要特点
(1) UDP 是无连接的，发送数据之前不需要建立连接，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
(2) UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
(3) UDP 是面向报文的。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。
(4) UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合对时延要求较高的多媒体通信的要求。

## Slide 5: UDP 的主要特点
(5) UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
(6) UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。
UDP未采用拥塞控制，因此可能会引起网络流量严重的拥堵。
对于一部分需要提高可靠性的基于UDP的实时应用，就要求对UDP的传输加以改进，在保证应用实时性的前提下，提高传输的可靠性。措施如：前向纠错和丢包重传等。

## Slide 6: 面向报文的 UDP
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。

## Slide 7: 面向报文的 UDP
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。
  若报文太长，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
  若报文太短，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

## Slide 8: UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
传输层
应用层报文
应用层

## Slide 9: 5.2.2 UDP 的首部格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段很简单，只有 8 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP用户数据报的首部和伪首部

## Slide 10: UDP 基于端口的分用
IP 层
UDP 数据报到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用
当传输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交最后的终点——应用进程。
请注意，虽然在 UDP 之间的通信要用到其端口号，但由于 UDP 的通信是无连接的，因此不需要使用套接字。Traceroute命令应用。
Notes: 如果接收方UDP发现收到的报文中的目的端口号不正确，就丢弃此报文，并由ICMP发送“端口不可达”差错报文给发送方。Traceroute命令就是利用这个原理，通过故意发送一个非法UDP端口的报文，获取路由路径每个节点IP地址，从而达到测试路由路径的目的。

## Slide 11
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 12
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
IP首部中的协议字段数值

## Slide 13: UDP校验和（checksum）
校验和字段的作用: 对传输的报文段进行检错
  检查一个报文是否有错的一般方法是，根据某个算法对报文计算出一个结果，这个结果称为检错码，附加在报文中一起传输。接收方利用相同的算法对收到的报文计算检错码，并与携带在报文中的检错码进行比较。若两者不相符，认定有错；若两者相符，认为没有错。UDP校验和也是采用这种方法。

## Slide 14: 校验和计算：二进制反码运算求和规则
例子: add two 16-bit integers
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
wraparound
sum
checksum
从低位到高位逐列进行计算，0和0相加是0，0和1相加是1，1和1相加是0但要产生一个进位1．若最高位相加后产生进位，则最后得到的结果要加1。最终结果取反码得到校验和。

## Slide 15: 计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0
UDP的检验和是把首部和数据部分一起都检验。
Notes: 二进制反码运算求和规则：从低位到高位逐列进行计算，0和0相加是0，0和1相加是1，1和1相加是0但要产生一个进位1．若最高位相加后产生进位，则最后得到的结果要加1。
接收到UDP数据报后，连同伪首部，再次进行二进制反码求和，结果全为1，则认为无差错，反之就表明有差错，此UDP数据报会被丢弃。1010 01101001 00001001