## Slide 1: 第 5 章 传输层
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 TCP协议报文格式
5.5 可靠传输的工作原理
5.6 TCP的可靠传输
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的传输连接管理

## Slide 2: 5.6 可靠传输的工作原理
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
5.6.2 超时重传时间的选择
5.6.3 选择确认 SACK

## Slide 3: 5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
TCP 的滑动窗口是以字节为单位的。
现假定 A 收到了 B 发来的确认报文段，其中窗口是 20 字节，而确认号是 31（这表明 B 期望收到的下一个序号是 31，而序号 30 为止的数据已经收到了）。
根据这两个数据，A 就构造出自己的发送窗口。

## Slide 4
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 5
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
接收窗口内的序号（31 ~ 50）
是允许接收的序号。

## Slide 6
允许发送但尚未发送
A 的发送窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送并收到确认
不允许
发送
已发送
但未收到确认
56
P1
P2
P3
允许接收
B 的接收窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送确认
并交付主机
不允许
接收
56
未按序收到
A 收到新的确认号，发送窗口向前滑动
先存下，等待缺少的
数据的到达

## Slide 7
不允许
发送
已发送并收到确认
A 的发送窗口已满，有效窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
A 的发送窗口内的序号都已用完，
但还没有再收到确认，必须停止发送。
发送窗口内的序号都属于已发送但未被确认

## Slide 8: 发送缓存
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 的发送缓存。
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。
最后写入的字节
Notes: 一、缓存空间和序号空间都是有限的，并且都是循环使用的。画成圆环状更为准确些，此处简化成长条状。
二、实际的缓存或窗口的数值都很大，此处只是为了表述清楚相互关系，作为示意用。
发送应用程序必须控制写入缓存的速率，否则可能造成缓存溢出。

## Slide 9: 接收缓存
接收应用程序
已收到
接收窗口
TCP
接收缓存
下一个读取
的字节
序号增大
下一个期望收到的
字节（确认号）
接收方的应用进程从 TCP 的接收缓存中读取字节流。
按序到达
未按序到达
Notes: 收到检测有差错的分组，会被丢弃。接收应用程序如若未能来得及读取收到的数据，接收缓存就会被填满，则无法接收新的数据。反之，接收应用程序能够及时从接收缓存中读取收到的数据，接收窗口就会增大，但不能超过接收缓存的大小。

## Slide 10: 发送缓存与接收缓存的作用
发送缓存用来暂时存放：
  发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
  TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
  按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
  不按序到达的数据。

## Slide 11: 需要强调三点
第一，A 的发送窗口并不总是和 B 的接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
第二，TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
第三，TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，这样可以减小传输开销。

## Slide 12: 接收方发送确认
接收方可以在合适的时候发送确认，也可以在自己有数据要发送时把确认信息顺便捎带上。
但请注意两点：
  第一，接收方不应过分推迟发送确认，否则会导致发送方不必要的重传，这反而浪费了网络的资源。确认推迟时间不超过0.5秒。
  第二，捎带确认实际上并不经常发生，因为大多数应用程序很少同时在两个方向上发送数据。
因TCP的通信是全双工通信。通信中的每一方都在发送和接收报文，都有发送和接收窗口。因此一定要确定是哪一方的窗口。

## Slide 13: 5.6.2 超时重传时间的选择
重传机制是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。
TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。
只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。

## Slide 14: 往返时延的方差很大
时间
数据链路层
传输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布
由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报所选择的路由变化很大。因而传输层的往返时间 (RTT) 的方差也很大。

## Slide 15: TCP 超时重传时间设置
如果把超时重传时间设置得太短，就会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
但若把超时重传时间设置得过长，则又使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
TCP 采用了一种自适应算法，它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应的确认的时间。这两个时间之差就是报文段的往返时间 RTT。
直观上，超时值应大于RTT，但RTT是变化的，而且往返时延的方差很大

## Slide 16: 加权平均往返时间
TCP 保留了 RTT 的一个加权平均往返时间 RTTS（这又称为平滑的往返时间）。
第一次测量到 RTT 样本时，RTTS 值就取为所测量到的 RTT 样本值。以后每测量到一个新的 RTT 样本，就按下式重新计算一次 RTTS：
式中，0    1。若  很接近于零，表示 RTT 值更新较慢。若选择  接近于 1，则表示 RTT 值更新较快。
RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125。
新的RTTS  (1  )  (旧的RTTS)
   (新的RTT样本) (5-4)

## Slide 17: 超时重传时间 RTO
RTO (Retransmission Time-Out) 应略大于上面得出的加权平均往返时间 RTTS。
RFC 2988 建议使用下式计算 RTO：
RTTD 是 RTT 的偏差的加权平均值。
RFC 2988 建议这样计算 RTTD。第一次测量时，RTTD 值取为测量到的 RTT 样本值的一半。在以后的测量中，则使用下式计算加权平均的 RTTD：
 是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。
RTO  RTTS + 4  RTTD (5-5)
新的 RTTD = (1  )  (旧的RTTD)
+   RTTS  新的 RTT 样本 (5-6)

## Slide 18: 往返时间 (RTT) 的测量相当复杂
TCP 报文段 1 没有收到确认。重传（即报文段 2）后，收到了确认报文段 ACK。
如何判定此确认报文段是对原来的报文段 1 的确认，还是对重传的报文段 2 的确认？
往返时间 RTT?
发送一个
TCP 报文段
超时重传
TCP 报文段
收到 ACK
时间
1
2
往返时间 RTT?
是对哪一个报文段
的确认？

## Slide 19: Karn 算法
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
这样得出的加权平均平均往返时间 RTTS 和超时重传时间 RTO 就较准确。
但是，这又引起新的问题。当报文段的时延突然增大了很多时，在原来得出的重传时间内，不会收到确认报文段。于是就重传报文段。但根据 Karn 算法，不考虑重传的报文段的往返时间样本。这样，超时重传时间就无法更新。

## Slide 20: 修正的 Karn 算法
报文段每重传一次，就把 RTO 增大一些：
系数  的典型值是 2 。
当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 和超时重传时间 RTO 的数值。
实践证明，这种策略较为合理。
新的 RTO    (旧的 RTO)

## Slide 21: 5.6.3 选择确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
答案是可以的。选择确认 SACK (Selective ACK) 就是一种可行的处理方法。

## Slide 22: 接收到的字节流序号不连续
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：左边界和右边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。
TCP 的接收方在接收对方发送过来的数据字节流的序号不连续，结果就形成了一些不连续的字节块。

## Slide 23: 5.6.3 选择确认 SACK
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块。
如果这些字节的序号都在接收窗口之内，那么接收方就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送方，使发送方不要再重复发送这些已收到的数据。

## Slide 24: RFC 2018 的规定
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。
如果使用选择确认，那么原来首部中的“确认号字段”的用法仍然不变。只是以后在 TCP 报文段的首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
由于首部选项的长度最多只有 40 字节，而指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息。另还需两个字节，一个字节指明是SACK选项，一个字节指明此选项占用的字节数。